## Slide 1
电刺激治疗与生物反馈 盆底康复专业知识培训
低频电刺激 · 中频电刺激 · NMES · TENS · 生物反馈 · 全病种覆盖 · 产品对比
广州圆爱康生物科技有限公司 | v3.0 专业版

## Slide 2
课程大纲
第一章 盆底功能障碍性疾病总览——不只是女性问题
第二章 电刺激治疗的完整分类体系
第三章 电刺激波形深度分类
第四章 生物反馈与Glazer评估
第五章 综合治疗路径
第六章 常见误区澄清
第七章 关键参数速查表
第八章 产品对比分析——南京伟思 · 广州杉山 · 圆爱康·圆小汫 ← 新增

## Slide 3
第一章 盆底功能障碍性疾病总览

## Slide 4
1.1 PFD不只发生在女性
● 盆底功能障碍（PFD）是盆底支持结构损伤或功能失调导致的临床综合征
● 男性和女性都会患病。男性常被低估（前列腺术后尿失禁率5%-40%）
三个功能区域：
前区（膀胱尿道）→ 排尿功能
中区（阴道/前列腺）→ 支撑功能
后区（肛门直肠）→ 排便功能
关键流行病学数据：
• 女性PFD患病率25%-50% • 80%产后女性存在盆底损伤（不论顺产/剖宫产）
• 慢性便秘患者约50%存在PFD • 50%初学Kegel发力错误

## Slide 5
1.2 临床表现全面分类
── 排尿障碍（男女均可）──
压力性尿失禁 / 急迫性尿失禁 / 混合性尿失禁 / 尿潴留 / 膀胱过度活动症（OAB）
── 排便障碍（男女均可）──
慢性便秘（出口梗阻型）/ 大便失禁 / 排便不尽感
── 盆腔器官脱垂（女性为主）──
子宫脱垂 / 膀胱膨出 / 直肠膨出
── 慢性盆腔疼痛（男女均可）──
盆底肌紧张/痉挛 → 疼痛 间质性膀胱炎 慢性前列腺炎（男）
── 性功能障碍（男女均可）──
女性：性交痛、阴道松弛 男性：勃起功能障碍、前列腺术后尿失禁

## Slide 6
第二章 电刺激治疗的完整分类体系

## Slide 7
2.1 电刺激总分类框架
低频电刺激（0.5-1000Hz）
├─ TENS（经皮神经电刺激）—— 镇痛
├─ NMES（神经肌肉电刺激）—— 肌肉功能重建
├─ MENS（微电流刺激）—— 组织修复/镇痛
└─ FES（功能性电刺激）—— 替代/辅助功能
中频电刺激（1000-100000Hz）
├─ 干扰电（IFC）—— 深度镇痛/促循环
└─ 中频调制波—— 深度肌肉刺激
高频电刺激（>100kHz）—— 热效应（非盆底领域）

## Slide 8
2.2 TENS——经皮神经电刺激
核心用途：镇痛
作用机制（双重通路）：
高频TENS（50-100Hz,低强度）：激活Aβ纤维→闸门控制理论→阻断痛觉传入
低频TENS（2-10Hz,高强度）：激活Aδ纤维→内源性阿片肽释放→下行抑制
波形特征：方波或对称双相波，脉宽50-400μs
患者感受：高频→持续震动/麻刺感（无肌肉收缩）
低频→节律性"突突"感，可能有轻微肌肉跳动
盆底应用：慢性盆腔疼痛、间质性膀胱炎、痛经、会阴痛、紧张型盆底肌

## Slide 9
2.3 NMES——神经肌肉电刺激
核心用途：肌肉功能重建（增强肌力/耐力/神经再教育）
作用机制：电脉冲→激活运动神经动作电位→释放乙酰胆碱→肌肉收缩
✅ NMES可募集随意运动募及不到的深层运动单位
✅ 电刺激诱发的收缩中，所有运动单位同步激活
盆底应用：
Ⅰ类肌（慢肌，占70%）：20-30Hz → 基础张力 → 脱垂治疗
Ⅱ类肌（快肌，占30%）：35-50Hz → 爆发反射 → 压力性尿失禁
术后肌萎缩：50-80Hz高强度 → 肌力重建
神经再支配：30-50Hz窄脉宽

## Slide 10
2.4 MENS 与 FES
── MENS（微电流神经肌肉刺激）──
强度微安级别（<1000μA），患者几乎无感觉
机制：模仿人体自身生物电流，促进ATP合成和细胞膜转运
应用：产后组织修复、慢性炎症、会阴侧切/撕裂后愈合
── FES（功能性电刺激）──
本质与NMES相同，但强调在功能活动中使用
不是躺着做治疗，而是站着/走路时辅助功能
盆底应用：触发电刺激、排尿/排便反射刺激

## Slide 11
2.5 中频电刺激（干扰电）
频率范围：1000-100000Hz（1-100kHz）
中频优势：
① 穿透深度大，可达深层肌肉
② 皮肤阻抗低，同样强度下患者更舒适
③ 可产生更强肌肉收缩同时更舒适
干扰电（IFC）：两路中频（2-5kHz）交叉，产生差频调制→深部靶向刺激
盆底选择原则：
表层肌肉/浅层 → 低频NMES
深层肌肉/大面积/高舒适度 → 中频干扰电

## Slide 12
第三章 电刺激波形的深度分类

## Slide 13
3.1 6种基本波形
① 方波（矩形波）—— 前沿极陡，触发效率最高、穿透力最强
患者感受："啪"的突袭感，舒适度一般
② 三角波（斜坡波）—— 电流渐升渐降，最接近生理信号
患者感受：温和渐进，最舒适（但触发效率最低）
③ 锯齿波—— 上升和下降速度不对称，可调节收缩/放松节奏
④ 正弦波—— 平滑连续，不易极化，主要用于中频载波
⑤ 双相波—— 对称（净电荷为零→最舒适→盆底首选）
不对称（净电荷积累→刺激更强）
⑥ 指数波—— 上升呈指数曲线，最模拟神经动作电位
去神经肌肉的首选

## Slide 14
3.2 脉冲调制方式分类
临床上更常用按调制方式分类，因为调制方式直接影响治疗效果：
连续波：恒定频率和幅度，简单直接
调幅波：幅度周期性增减，减少神经适应性
调频波：频率变化，同时激活不同纤维类型
间歇波：通-断循环，管理肌肉疲劳（通断比1:1至1:5可调）
爆发波：高频脉冲组成短爆发，间歇重复，强直收缩效果好
调制波的核心价值：防止神经适应，保持治疗效果

## Slide 15
3.3 频率分档与临床应用
┌──────────┬──────────────────┬────────────────────┐
│ 频率 │ 生理效应 │ 典型应用 │
├──────────┼──────────────────┼────────────────────┤
│ 0.5-2Hz │ 直接刺激肌膜 │ MENS修复、去神经肌 │
│ 2-10Hz │ 激活Aδ+阿片系统 │ 镇痛（TENS低频模式）│
│ 10-20Hz │ 不完全性强直 │ 慢肌耐力、促循环 │
│ 20-35Hz │ Ⅰ类+Ⅱa类肌 │ 盆底Ⅰ类肌→脱垂 │
│ 35-50Hz │ Ⅱ类肌最佳频率 │ 压力性尿失禁 │
│ 50-80Hz │ 最大强直收缩 │ 严重肌无力重建 │
│ 80+Hz │ 快速疲劳/疼痛 │ 极少用 │
└──────────┴──────────────────┴────────────────────┘
临床口诀：漏尿→35-50Hz（快肌） 脱垂/松弛→20-30Hz（慢肌）
疼痛/紧张→2-10Hz 肌力重建→50-80Hz（短期高强度）

## Slide 16
第四章 生物反馈与Glazer评估

## Slide 17
4.1 生物反馈——让患者"看见"自己的盆底肌
定义：用仪器将不可感知的生理活动（肌电/压力）转化为视觉/听觉信号
为何不可或缺？
• 50%初学Kegel发力错误（腹肌/臀肌代偿）
• 25%做Valsalva动作（向下用力，反而加重脱垂）
• 生物反馈使训练准确率从50%提升至90%以上
三种类型：
├─ sEMG肌电生物反馈 → 最常用，区分正确发力与代偿
├─ 压力生物反馈 → 感受实际收缩力度
└─ 视觉生物反馈 → 动画/游戏化，适合儿童/初学者

## Slide 18
4.2 Glazer评估——国际金标准
创立者：美国康奈尔大学 Howard Glazer 教授
五步标准化评估：
① 静息前基线（60s）：正常2-4μV；过高→高张力/痉挛；过低→松弛
② 快速收缩（5次快收快放）：峰值低→Ⅱ类肌无力→压力性尿失禁
③ 持续收缩（5次×10s）：下降快→耐力差；不稳定→协调性差
④ 耐久收缩（60s）：末值/初值<0.6→Ⅰ类肌耐力差
⑤ 后静息（60s）：不能回到基线→肌肉不能放松→需放松训练
临床价值：量化诊断 → 精准方案 → 疗效对比

## Slide 19
第五章 综合治疗路径

## Slide 20
5.1 完整治疗路径
患者就诊 → 病史+问卷（ICI-Q-SF/PFDI-20/PFIQ-7）
→ 临床检查（POP-Q分度/改良牛津肌力分级）
→ Glazer评估 → 诊断分型 → 制定个体化方案
→ 疗程治疗（每周2-3次，10-15次/疗程，20-30分钟/次）
→ 复查评估 → 达标→过渡至家庭训练；不达标→继续疗程
分型治疗：
松弛型 → NMES（20-50Hz）+ 生物反馈为主
紧张型 → TENS放松 + 肌筋膜手法为主
混合型 → 综合方案
疼痛型 → 低频TENS + MENS + 生物反馈放松训练

## Slide 21
5.2 三阶段治疗策略
┌────────┬────────────┬──────────┬──────────┐
│ 阶段 │ 患者状态 │ 电刺激% │ 生物反馈% │
├────────┼────────────┼──────────┼──────────┤
│ Ⅰ引导 │ 不会发力 │ 70% │ 30% │
│ Ⅱ强化 │ 能收缩 │ 40% │ 60% │
│ Ⅲ自主 │ 正确收缩 │ 10% │ 90% │
└────────┴────────────┴──────────┴──────────┘
Ⅰ期（引导期）：强制激活神经肌肉，让患者体验"正确收缩"的感觉
Ⅱ期（强化期）：电刺激辅助收缩 + 生物反馈精细发力
Ⅲ期（自主期）：减少电刺激，建立主动控制，过渡到家庭训练

## Slide 22
5.3 特殊人群治疗要点
── 男性患者 ──
前列腺术后尿失禁：NMES 35-50Hz + 主动收缩训练
慢性盆腔疼痛综合征：先评估肌张力，紧张型以放松为主
肛肠术后：NMES 20-30Hz，改善括约肌功能
── 老年患者 ──
需更长疗程（20次以上），皮肤敏感度降低需控制电流
── 产后患者（含剖宫产） ──
产后42天即可开始干预 妊娠期已造成损伤，剖宫产不能避免
关注腹直肌分离合并问题

## Slide 23
第六章 常见误区澄清

## Slide 24
6.1 必须纠正的9大误区
误区1：盆底康复是女性专利 → 纠正：男性也会患病，前列腺术后尤其高发
误区2：电刺激=疼痛 → 纠正：运动水平是跳动感，疼痛说明强度太大
误区3：剖宫产不用做盆底康复 → 纠正：整个孕期已损伤，剖宫产保护有限
误区4：自己练Kegel就够了 → 纠正：50%发力错误，生物反馈指导才高效
误区5：Ⅰ类肌比Ⅱ类肌重要 → 纠正：两者互补，分别负责支撑和反射
误区6：频率越高效果越好 → 纠正：选对频率比选高频率重要
误区7：症状消失就停练 → 纠正：盆底肌停练回退，需维持训练
误区8：电刺激只练肌肉不治痛 → 纠正：TENS本身就是镇痛技术
误区9：只有女性才需要评估 → 纠正：男性和儿童同样需要评估

## Slide 25
第七章 关键参数速查表

## Slide 26
7.1 10种治疗场景参数推荐
┌──────────────┬──────────┬──────────┬──────┬────────┐
│ 治疗目的 │ 刺激类型 │ 波形 │ 频率 │ 通断比 │
├──────────────┼──────────┼──────────┼──────┼────────┤
│ 压力性尿失禁 │ NMES │ 对称双相 │35-50Hz│ 5:10s │
│ 急迫性尿失禁 │TENS/NMES │ 对称双相 │10-15Hz│连续/5:5│
│ 盆腔器官脱垂 │ NMES │ 对称双相 │20-30Hz│ 5:5s │
│ 慢性盆腔疼痛 │ TENS │ 方波/双相 │2-10Hz │ 连续 │
│ 术后肌萎缩 │ NMES │不对称双相 │50-80Hz│ 5:15s │
│ 产后组织修复 │ MENS │ 极低双相 │0.5-5Hz│ 连续 │
│ 便秘/排空障碍 │ NMES │ 对称双相 │10-30Hz│ 5:5s │
│ 男性前列腺后 │ NMES │ 对称双相 │35-50Hz│ 5:10s │
│ 放松降张力 │ TENS │ 三角波 │ 2-8Hz │ 连续 │
│ 神经再支配 │ NMES │ 指数波 │30-50Hz│ 5:10s │
└──────────────┴──────────┴──────────┴──────┴────────┘
注：以上为参考参数，需结合患者耐受度、评估结果、临床经验调整

## Slide 27
第八章 产品对比分析——广州杉山 · 南京伟思 · 圆爱康·圆小汫

## Slide 28
第八章 产品对比分析

## Slide 29
8.1 三家公司概览
┌──────────┬──────────────────┬──────────────────┬──────────────────────┐
│ │ 南京伟思 │ 广州杉山 │ 广州圆爱康 │
├──────────┼──────────────────┼──────────────────┼──────────────────────┤
│ 成立时间 │ 2000年 │ 2003年 │ 2020年代 │
│ 总部 │ 南京 │ 广州 │ 广州 │
│ 定位 │ 盆底康复全方案 │ 盆底设备+耗材 │ 互联网+居家康复平台 │
│ 代表产品 │ MyoTrac系列 │ 杉山盆底系列 │ 圆小汫（物联网设备） │
│ 核心优势 │ 临床最早、品牌最强│ 设备+耗材打包 │ 居家闭环、六师共管 │
│ 市场侧重 │ 院内高端 │ 院内+院线 │ 居家+医院合作 │
└──────────┴──────────────────┴──────────────────┴──────────────────────┘

## Slide 30
8.2 核心产品参数对比——生物反馈电刺激治疗仪
对比维度 | 南京伟思 MyoTrac | 广州杉山 | 圆爱康·圆小汫
设备形态 | 台式/推车（大型） | 台式/柜式 | 掌上便携（~90g）
通道数 | 2-8通道 | 2-4通道 | 1-2通道（可双机）
频率范围 | 1-250Hz | 1-200Hz | 1-250Hz
脉宽范围 | 50-1000μs | 40-800μs | 40-1000μs
电流范围 | 0-100mA | 0-80mA | 0-100mA
肌电测量范围 | 2-500μV | 2-500μV | 2-1000μV
可调步长 | 1-2mA | 1-2mA | 1mA
通断比可调 | 10-20s | 10-20s | ≥30s可调
Glazer评估 | 内置 | 内置 | 内置+正常人对照值
无线/蓝牙 | 部分有 | 部分有 | 标准配备
远程治疗 | ❌ 限院内 | ❌ 限院内 | ✅ APP+远程管理
居家使用 | ❌ 限院内 | ❌ 限院内 | ✅ 居家+院内两用
探头方式 | 可重复使用 | 可重复使用 | 一次性+可重复双选择
智能推荐方案 | 部分支持 | 部分支持 | 评估后自动推荐

## Slide 31
8.3 治疗覆盖范围对比
治疗项目 | 南京伟思 | 广州杉山 | 圆爱康·圆小汫
压力性尿失禁 | ✅ | ✅ | ✅ + 居家方案
急迫性尿失禁 | ✅ | ✅ | ✅
盆腔器官脱垂 | ✅ | ✅ | ✅ + 远程管理
慢性便秘 | ✅ | ✅ | ✅ 直肠版探头
大便失禁 | ✅ | ✅ | ✅ 直肠版探头
产后康复 | ✅ | ✅ | ✅ 产康版专用方案
男性康复 | ✅ 限院内 | ✅ 限院内 | ✅ 居家可做
儿童康复 | ⚠️ 部分 | ⚠️ 部分 | ✅ 快速康复器
慢性盆腔疼痛 | ✅ TENS | ✅ TENS | ✅ 放松+TENS
术后康复 | ✅ | ✅ | ✅ 术后理疗全方案
居家延续治疗 | ❌ 需回院 | ❌ 需回院 | ✅ APP+蓝牙+远程

## Slide 32
8.4 圆小汫的6大差异化优势
① 设备形态差异化
掌上便携（90g），不同于伟思/杉山的台式机
→ 打破"盆底康复只能在医院做"的传统认知
② Glazer评估+智能推荐
唯一具备正常人盆底肌电对照值的便携设备
→ 评估后自动推荐治疗方案，降低医生使用门槛
③ 一次性探头设计
即用即弃，防交叉感染
→ 伟思/杉山多用可重复使用探头，需消毒存在风险
④ 蓝牙+APP远程管理
医生可通过APP远程查看数据、调整方案
→ 伟思/杉山主要为院内单机操作
⑤ 六师共管服务体系
不止卖设备，而是卖完整的康复服务
→ 六类专业人员N对一服务
⑥ 三版本覆盖全面
产康版+盆底版+直肠版
→ 伟思侧重盆底+产后，圆小汫覆盖更广

## Slide 33
8.5 圆小汫参数竞争力——vs 行业平均
参数维度 | 圆小汫 | 行业平均 | 竞争力判断
频率范围 | 1-250Hz | 1-200Hz | ✅ 更宽
脉宽范围 | 40-1000μs | 50-800μs | ✅ 调参空间更大
电流范围 | 0-100mA | 0-80mA | ✅ 强度够用
肌电测量范围 | 2-1000μV | 2-500μV | ✅ 精度更高
可调步长 | 1mA | 1-2mA | ✅ 更精细
通断比 | ≥30s可调 | 10-20s | ✅ 适应性更好
双通道独立调节 | ✅ 支持 | ⚠️ 部分 | ✅ 优势
无线/远程 | ✅ 标准配备 | ❌ 少数有 | ✅ 明显优势
Glazer评估+对照值 | ✅ 内置 | ⚠️ 部分有 | ✅ 优势
智能推荐方案 | ✅ | ⚠️ 部分 | ✅ 优势

## Slide 34
8.6 三家公司优劣势总结
┌──────────┬──────────────────────────┬────────────────────────────┐
│ 品牌 │ 优势 │ 劣势 │
├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 南京伟思 │ 品牌知名度最高，最早入临床 │ 设备大型、价格高、居家不便 │
│ │ 多通道可同时多人治疗 │ 无远程管理、需回院治疗 │
│ │ 学术支持强（伟思盆底平台） │ 更新换代慢、居家市场薄弱 │
├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 广州杉山 │ 设备+耗材打包，客户黏性高 │ 品牌力弱于伟思 │
│ │ 华南地区渠道较深 │ 技术迭代慢、缺少远程能力 │
│ │ 盆底探头品种齐全 │ 居家方案不成熟 │
├──────────┼──────────────────────────┼────────────────────────────┤
│ 圆爱康 │ 唯一居家+远程闭环方案 │ 品牌知名度尚在建立中 │
│ ·圆小汫 │ 掌上便携+一次性探头+APP │ 院内多通道场景需完善 │
│ │ 六师共管（卖服务非卖设备） │ 渠道布局需要时间 │
│ │ 覆盖面广（盆底/产康/直肠） │ │
└──────────┴──────────────────────────┴────────────────────────────┘

## Slide 35
谢谢！
用专业赢得信任 · 用效果证明价值 本版v3.0含真实表格+产品对比 后续将制作销售培训精简版
广州圆爱康生物科技有限公司 | v3.0 专业版